Wartburg 353/1000

Teknisk specifikation m.m

Wartburgs modeller är 353,som finns som sedan och stationsvagn samt 1000,som praktiskt taget är samma sedan som 353, men med en aning andra mått och lite olika smådetaljer. Alla modellerna är 5-sitsiga. Ramen består av balkar, vilka bildar liksom en stor ögla baktill och sedan närmar sig varandra framåt och förbindas med ett par tvärbalkar. Framhjulen är drivhjul , har parallellogram med spiraler. Bakhjulen är separat hängda medelst var sin från hjulen snett framåt- inåt gående gaffellänk, lagrad i ramen. Fjädringen sker med spiraler och en krängningshämmare  förbinder hjulen med varandra. Alla hjul har teleskopsdämpare och trumbromsar (skivor fram på nyare modeller) med bromskraftsbegränsare för bakhjulen. Växellådan är mekanisk, helsynkroniserad med spärrbart frihjul. I utrustningen ingår bl.a bäddbarhet, eldriven spolare, ljustuta,  efter belastning inställbara strålkastare.

353 och 1000, specifikation:  Inom parentes avser 1000

Hjulbas 245 cm,  spårvidd fram 126 cm , bak 130 cm, längd 438 (425)  cm, bredd 162 (159) cm, höjd 150 ( 142) cm, fri markhöjd 15 cm, vändradie 510 cm, rattvarv 3,5, däck 6,00 x 13, tjänstevikt ca 890, stationsvagn ca 1020 kg. Största innerbredd fram och bak 133cm. Motorn är en 3 cylindrig  radmotor, 2-takt, vattenskyld med pump, fläkt och termostat, volym 0,992 liter, cylinderdiameter 73,5 mm, slaglängd 78 mm, kompr.7,5:1 , hkr DIN 45 vid 4.200 v/minut, SAE 50. Bensinförbrukning  ca 0,9 lit/mil. Toppfart ca 124 km/tim, Acceleration 0- 80 km/tim 13,5 sek. Fart på 4:n vid 1000 motorv/min 25,8 km/tim.

Svenskt pris 1969 var för Limousine delux (sedan) 11.711:- och för stationsvagnen 12.094:-

Berndt Andersson